## Slide 1
Câmara de Fermentação
Inteligente
Monitoramento e Controle IoT de Processos Fermentativos
🍞 Pão Artesanal
🍺 Cerveja Artesanal
🍵 Kombucha
C115 • Conceitos e Tecnologias para Dispositivos Conectados • Inatel • 2026
Notes: Apresentar o projeto: uma câmara de fermentação inteligente com IoT, cobrindo três casos de uso práticos com valores científicos reais.

## Slide 2
O Produto
Uma solução IoT completa para monitoramento e controle de ambientes fermentativos
O que é?
A Câmara de Fermentação Inteligente é um sistema IoT que monitora continuamente os parâmetros críticos de um processo fermentativo — temperatura, umidade relativa e CO₂ — e aciona atuadores automaticamente para manter as condições ideais.
Como funciona?
Um microcontrolador ESP32 lê os sensores e publica os dados via protocolo MQTT em um broker na nuvem. O usuário acompanha tudo em tempo real por um aplicativo móvel, recebe alertas e pode controlar o aquecedor e umidificador remotamente.
Pão Artesanal
Controla temperatura e umidade durante a prova da massa
Cerveja Artesanal
Perfil térmico ajustado conforme a cepa de fermento
Kombucha
Monitora temperatura e atividade do SCOBY continuamente
Notes: Explicar o produto e a ideia de implementação IoT. Destacar que é multi-propósito e usa protocolo MQTT padrão da indústria.

## Slide 3
Os Três Casos de Uso
Cada processo fermentativo possui parâmetros distintos — todos monitorados pelo mesmo sistema
Pão Artesanal
Saccharomyces cerevisiae
Fermento sensível a variações de temp.
Umidade evita ressecamento da massa
1ª prova: 1–2h • 2ª prova: 30–60 min
Câmara típica: caixa com resistência e umidificador
Cerveja Artesanal
S. cerevisiae (ale) / S. pastorianus (lager)
Ale: fermentação a 18–22°C por 5–10 dias
Lager: fermentação a 8–12°C por 10–21 dias
Temperaturas incorretas geram off-flavors
Controle térmico é o maior desafio do homebrewing
Kombucha
SCOBY (comunidade simbiótica de bactérias e leveduras)
Fermentação primária: 7–14 dias a 24–29°C
pH cai de 7,0 para 2,5–3,5 (acidificação)
Temperatura alta favorece bactérias indesejadas
Monitoramento contínuo garante consistência
Notes: Cada caso de uso tem organismos e parâmetros distintos. Essa diversidade valida a importância do sistema ser configurável e não hard-coded.

## Slide 4
Valores Científicos e Thresholds
Cada parâmetro tem base em biologia/bioquímica
Parâmetro | Pão (S. cerevisiae) | Cerveja Ale | Cerveja Lager | Kombucha (SCOBY)
Temp. Ideal (°C) | 24 – 27 | 18 – 22 | 8 – 12 | 24 – 29
Temp. Mínima (°C) | 20 (lento) | 15 (muito lento) | 6 (dormência) | 18 (lento)
Temp. Máxima (°C) | 35 (estresse) | 26 (off-flavors) | 15 (off-flavors) | 32 (risco bact.)
Temp. Letal (°C) | > 38 | > 38 | > 38 | > 35
Umidade Ideal (%) | 75 – 85 | — | — | —
CO₂ — Alerta (ppm) | > 2.000 | > 3.000 | > 3.000 | > 2.500
Duração típica | 1 – 4 horas | 5 – 10 dias | 10 – 21 dias | 7 – 14 dias
Faixa ideal
Atenção / desvio
Crítico / letal
Notes: Este slide é central para o projeto. Cada threshold tem respaldo em literatura científica e data sheets de fabricantes de fermento. O sistema usa esses valores para disparar alertas e acionar atuadores — jamais valores aleatórios.

## Slide 5
Sensores e Hardware
Componentes utilizados na solução — simulados em Python no protótipo atual
ESP32
Microcontrolador
Processa leituras dos sensores e publica via MQTT. WiFi integrado, sem necessidade de módulo extra.
DHT22
Temp. + Umidade
Mede temperatura (−40 a 80°C, ±0,5°C) e umidade relativa (0–100% RH, ±2%). Mais preciso que DHT11.
DS18B20
Temp. do líquido
Sonda à prova d'água para medir temperatura dentro do fermentador. Ideal para cerveja e kombucha.
MH-Z19B
Sensor de CO₂
Mede CO₂ por infravermelho (400–5000 ppm). Indica atividade do fermento — quanto mais CO₂, mais ativo.
Módulo Relay
Controle
Aciona aquecedor (resistência elétrica) e umidificador com base nos valores recebidos via MQTT.
HiveMQ Cloud
Broker MQTT
Broker MQTT gratuito na nuvem. Recebe e distribui mensagens entre o ESP32 e o aplicativo móvel.
Notes: O ESP32 é o cérebro do sistema — um microcontrolador com WiFi integrado. Os sensores foram escolhidos por precisão e custo-benefício. No protótipo simulado, um script Python substitui o ESP32.

## Slide 6
Soluções Comerciais Existentes
O que já existe no mercado e o que ainda falta
BrewPi
Open Source • Cerveja artesanal
✓ Pontos positivos
• Controle de temperatura preciso
• Hardware e software gratuitos
• Comunidade ativa
✗ Limitações
• Apenas temperatura (sem umidade/CO₂)
• Sem app mobile nativo
• Somente cerveja
Inkbird ITC-308
Produto comercial • Controlador físico
✓ Pontos positivos
• Fácil de usar
• Controla aquecedor e resfriador
• Barato (~R$ 150)
✗ Limitações
• Sem conectividade WiFi/MQTT
• Sem monitoramento remoto
• Sem histórico de dados
Tilt Hydrometer
Produto comercial • Cerveja artesanal
✓ Pontos positivos
• Mede densidade + temperatura
• Transmite via Bluetooth
• Rastreia evolução da fermentação
✗ Limitações
• Apenas Bluetooth (curto alcance)
• Sem controle de ambiente
• Sem umidade ou CO₂
Notes: Nenhuma solução existente combina: multi-propósito + MQTT nativo + CO₂ + app mobile + controle remoto de atuadores. Há espaço claro para nossa solução.

## Slide 7
Diferenciais e Benefícios
O que essa solução oferece que as existentes não têm
3 em 1
Casos de uso
24/7
Monitoramento contínuo
< 2 min
Resposta a alertas
100%
Controle remoto
Multi-propósito
Pão, cerveja e kombucha em um só sistema configurável
MQTT nativo
Integração natural com Home Assistant, Node-RED e Grafana
Sensor de CO₂
Indicador direto de atividade fermentativa — único no segmento
App em tempo real
Monitoramento remoto 24h com alertas push no smartphone
Histórico completo
Dados armazenados via MQTT + banco de dados para análise posterior
Controle automático
Aquecedor e umidificador acionados automaticamente sem intervenção
Notes: Resumir os diferenciais competitivos. O sensor de CO₂ como indicador de atividade e a integração MQTT são os pontos mais fortes.

## Slide 8
Viabilidade Comercial
Análise de mercado, custo de componentes e público-alvo
Mercado-Alvo
Padeiros artesanais e home bakers
(mercado de sourdough cresceu 400% pós-pandemia)
Cervejeiros amadores — Brazil Beer Cup atrai milhares de participantes
Produtores de kombucha — mercado cresce 20%/ano no Brasil (SEBRAE, 2023)
Pequenas padarias e microcervejarias — redução de perdas operacionais
Custo de Componentes (BOM)
ESP32 DevKit
R$ 35
DHT22
R$ 25
DS18B20 (à prova d'água)
R$ 22
MH-Z19B (CO₂)
R$ 85
Módulo Relay 2ch
R$ 18
Cabos + resistência + case
R$ 55
Custo de BOM
≈ R$ 240
Preço de venda potencial
R$ 450 – 600
Notes: Margem de lucro estimada de 87–150%. O maior custo é o sensor de CO₂ (MH-Z19B). Uma versão sem CO₂ custaria ~R$155 com preço de venda de ~R$280.

## Slide 9
Simulação em Python
Scripts que simulam o ESP32 publicando e um assinante recebendo os dados via MQTT
publisher.py
Simula o ESP32
publicando sensores
→
test.mosquitto
.org
Broker MQTT
público gratuito
→
subscriber.py
Simula o app móvel
recebendo dados
publisher.py — trecho principal
import paho.mqtt.client as mqtt
import
json, time, random # Perfil: pão — temp ideal 24-27°C BROKER = "test.mosquitto.org"
client.connect(BROKER,
1883) while True:
temp = simular_temperatura()
payload = json.dumps({
"valor": temp, "unidade": "°C"
})
client.publish(
"inatel/fermentacao/sensor/temperatura",
payload, qos=
0
)
time.sleep(
2) # 2s = 30s no dispositivo real
subscriber.py — saída no terminal
[MQTT] Conectado ao broker [MQTT] Assinando: inatel/fermentacao/# [09:14:02] 🌡 TEMPERATURA: 24.83 °C [09:14:02] 💧 UMIDADE: 77.41 % [09:14:02] 💨 CO₂: 1.142 ppm [09:14:04] ⚪ AQUECEDOR: desligado [09:14:10] 🌡 TEMPERATURA: 23.61 °C [09:14:10] 🔴 AQUECEDOR: LIGADO motivo: temp < 24°C [09:14:30] ⚠ ALERTA: CO₂ elevado Valor: 2.143 ppm > 2.000 ppm
Instalar: pip install paho-mqtt • Executar publisher.py e subscriber.py em terminais separados
Notes: Executar publisher.py e subscriber.py em terminais separados. O publisher simula o ESP32; o subscriber simula o app móvel. Ambos se comunicam via broker público gratuito.